## Slide 1: COMMENT DONNER DU SENS AUX MATHEMATIQUES PAR LES SCIENCES DE L’INGENIEUR?
Séminaire interacadémique de mathématiques – Décembre 2013
Martine Sorel – Xavier Robert – Jean-Philippe PERRET
Lycée Germaine Tillion – Sain Bel

## Slide 2: Les TPE
TPE = Travaux Personnels Encadrés
Ils doivent obligatoirement être pluridisciplinaires
Par exemple :
Sciences de l’ingénieur - Mathématiques

## Slide 3: Des difficultés pour les élèves :
modéliser la situation
déterminer et comprendre les outils mathématiques liés à la modélisation
s’interroger sur l’efficacité du modèle en mesurant l’écart entre celui-ci et la réalité

## Slide 4: Deux exemples :
La tour solaire
Le saut à la perche

## Slide 5: La tour solaire
En quoi la tour solaire est-elle une bonne alternative aux énergies utilisées actuellement ?

## Slide 6: La tour solaire
Principe :
l’air chauffé par une serre est
dirigé vers le haut et accéléré
Objectif :
permettre aux turbines
positionnées à l’embouchure
de la cheminée de produire
de l’électricité

## Slide 7: Parmi les questions posées
Quelle est la quantité d’air chauffée par la tour ?
Qui a entraîné la suivante :
quel est le volume de la tour ?

## Slide 8: Comment calculer le volume de la maquette de tour solaire ?

## Slide 9: 1ère réponse
Le logiciel de CAO « Micro Station » utilisé par le groupe pour une modélisation 3D de la maquette donne, sur demande, le volume du solide représenté.
2ème réponse
« A la main »

## Slide 10: Décomposition du solide
cheminée = cylindre  Aucun problème
base de la cheminée : approximations par défaut et par excès
collecteur :
plus difficile

## Slide 11: Volume de la base de la cheminée

## Slide 12: Approximation du solide par des empilements de cylindres
par défaut : volume V1
par excès : volume V2
Choix des élèves : Volume V  moyenne de V1 et V2

## Slide 14: Volume V’ du collecteur
Une forme très particulière : réponse trouvée par le groupe d’élèves pour faire face à certaines contraintes.

## Slide 15: Modélisation 3D :

## Slide 16: A première vue, c’est difficile Beaucoup d’ondulations dues au plexiglas
Deux hypothèses :
1ère hypothèse : par défaut, le volume du collecteur est celui d’un tronc de pyramide de volume V3

## Slide 17
2ème hypothèse : par excès, le volume du collecteur est celui d’un tronc de cône

## Slide 18: Bien plus compliqué en fait : la base du cône est sectionnée
c’est le logiciel qui a donné le volume V4
Choix des élèves : V’  moyenne de V3 et V4

## Slide 19: Ce n’est pas tout à fait terminé
A l’intérieur du collecteur :
petite « pyramide » qui sert de guide : calcul identique à celui de la base de la cheminée
supports du plexiglas = prismes droits à base trapézoïdales
Il reste à soustraire ces volumes à V’ pour obtenir celui du collecteur.

## Slide 20: Le saut à la perche

## Slide 21: Comment expliquer l’évolution des records de saut à la perche au cours du temps ?
Modélisation du problème :
essentiellement mécanique
Forces s’exerçant au centre de gravité du système

## Slide 22: Une question : quels sont les facteurs de la performance en saut à la perche ?
Un des facteurs :
la position du perchiste au cours du saut
Qui appelle une autre question :
Comment évolue le centre de gravité du sauteur à la perche au cours du saut ?
D’où la recherche du centre de gravité d’un sauteur à la perche….

## Slide 23: Une hypothèse : le centre de gravité du sauteur est un barycentre des centres de gravité des différentes parties du corps
Le corps est décomposé en
9 parties dont le centre de
gravité est placé intuitivement.
Chacun de ces centres de gravité
est affecté d’un coefficient :
Avant bras + main : 2,5 %
Bras : 2,5 %
Jambe antérieure + pied : 10 %
Cuisse : 10 %
Buste + tête : 50 %

## Slide 24
Dans chaque position, le
centre de gravité G du sauteur
est le barycentre de 9 points.
Il est déterminé grâce au
théorème d’associativité du
barycentre utilisé plusieurs fois.

## Slide 25: Exemples de constructions

## Slide 26: La courbe obtenue après détermination du centre de gravité du sauteur dans chaque position

## Slide 27: Des questions restées en suspens
Comment utiliser les centres de gravité pour améliorer les performances ?
Comment la perche peut-elle être prise en compte dans la détermination du centre de gravité ?
Comment faire intervenir le fait que le déplacement du sauteur n’est pas plan ?
……

## Slide 28: Un exemple de projet SI mené à terme
Comment suppléer la surveillance de
l’intérieur d’un bâtiment quand le réseau de
vidéosurveillance est déficient?

## Slide 29
Un objectif:
Permettre des déplacements faciles et rapides
Mathématiques:
La théorie des graphes

## Slide 30: Pourquoi la théorie des graphes?
Optimiser les itinéraires du robot
Parcours de toutes les allées sans passer
plusieurs fois au même endroit
Un itinéraire efficace

## Slide 31
Qu’est-ce qu’un graphe?
Graphe complet
Chaîne eulérienne
Cycle eulérien
Graphe connexe
Algorithme de Dijkstra

## Slide 32: Mise en œuvre de la théorie des graphes
Cas d’un entrepôt simple (Surveillance):
Détermination chaîne eulérienne:
C – D – F – E – C – A – B – D

## Slide 33
Optimisation itinéraire robot en mode alerte:
Algorithme de Dijkstra:

## Slide 34: Des exemples de projets SI en cours
Comment améliorer le service de vente de médicaments pour la population locale?

## Slide 35
Objectif:
Permettre l’obtention de médicaments délivrés
sur ordonnance
Mathématiques:
Utilisation de codes barres EAN13 pour lire les
ordonnances

## Slide 36
Mise en œuvre:
Modèle simplifié : 4 médicaments maximum
Combien d’ordonnances?
Combien de codes barres?
Initiation au dénombrement
Utilisation du cours de 1ère S :
coefficients binomiaux
15 codes barres

## Slide 37
Problème rencontré:
Certains codes barres non reconnus à la lecture
Vérification de la clé de contrôle
Mise en œuvre de l’algorithme spécifique:
programme de spécialité en Terminale S

## Slide 38
Du code barre à l’obtention des médicaments:
Lecture code barre
Stockage cellule tableur
Transformation en code binaire à 4 chiffres
Algorithme spécifique permettant de déclencher
la délivrance des bons médicaments

## Slide 39
Contrainte:
Eviter la déformation des boîtes de
médicaments dans la machine
Mesure de la force d’un électroaimant en
fonction du voltage
Réguler force pour éviter
la déformation

## Slide 40
Comment un réfrigérateur peut-il aider à rendre
l’alimentation de l’utilisateur plus saine et diététique?
Objectifs:
Recettes automatiques en fonction du contenu
Fermeture de la porte automatique
Mathématiques:
Algorithmes
Capteurs Mesures Lissage de courbes?

## Slide 41
Comment améliorer le confort de conduite?
Objectif:
Inclinaison du siège en fonction des virages
Mathématiques:
Lien entre force centrifuge et inclinaison du siège
Rayons de courbures
Algorithmes

## Slide 42
Comment faciliter la mise en place verticale d’un vélo dans un train?
Objectif:
Rangement automatique du vélo
Mathématiques:
Code de sécurité à 4 chiffres et algorithme
Puissance vérin Mesures Valeur moyenne

## Slide 43: Quelques questions
Les mathématiques prennent-elles leur sens?
La relation Elèves - Mathématiques change-t-elle?
Est-ce gênant que les notions mathématiques qui émergent puissent ne pas être en lien avec le programme obligatoire ?
Le professeur de mathématiques doit-il influer sur les notions?